МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту за темою:

"ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ

БРИГАДИ ГОСПОДАРСТВА"

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня  „бакалавр”

факультету механізації сільського господарства

за спеціальністю 7.091.902

Мелітополь, 2006

Авторська група кафедри “Машиновикористання в  землеробстві”		професор		В.Т. Надикто

доценти:		В.М. Мітін

##### М.О.Шабала

Методичні вказівки опрацював, доповнив і підготував до друку доцент

В. М.Мітін

Рецензенти:

доцент кафедри

“Машиновикористання в землеробстві”    В. Ф. Мовчан

доцент кафедри

“Ремонт машин»                                 П. І. Гараев

Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри “Машиновикористання в землеробстві” (протокол №    від                2006 р.),  затверджено на засіданні методичної ради факультету МСГ (протокол №         від                   2006 р.) й запропоновано  до впровадження в навчальний процес.

ВСТУП

Повне задоволення населення України с.-г. продукцією власного виробництва - найважливіша стратегічна задача на шляху її економічної незалежності.

В умовах переходу до ринкової економіки, що супроводжується ломкою старих виробничих структур, кризовими процесами у всіх галузях виробництва, значним зниженням рівня технічної забезпеченості господарств, вказана задача може вирішатись лише за умов оптимізації складу машинно-тракторного парку (МТП) виробничих підрозділів незалежно від їх організаційних форм та форм власності. Поряд з оптимізацією складу необхідно вирішувати питання забезпечення високої ефективності використання МТП шляхом забезпечення високого рівня технічної готовності, впровадження прогресивних технологій та використання нових форм організації праці.

Інженерно-технічні працівники повинні із знанням справи та впевненістю в успіх очолювати цей процес.

Метою курсового проекту є закріплення знань з дисципліни “Машиновикористання в землеробстві”, опанування методики та набуття практичних навичок з розрахунку складу й планування виробничої експлуатації МТП та її технічного забезпечення.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Проект має виконуватись за індивідуальним завданням у повній відповідності методиці, що подається нижче. Проект складається з розрахунково-пояснювальної записки на 30...40 сторінках паперу формату А4 та трьох графічних аркушів формату А1.

Записка повинна вміщати такі елементи.

- Титульний аркуш

- Завдання

- Реферат

- Зміст

- Вступ

- Розрахунок складу та планування роботи МТП

- Технічне забезпечення роботи МТП

- Показники використання МТП

- Висновки

- Література

Графічні аркуші мають виконуватись чорною тушшю або пастою (припускаються олівці) на білому папері. Проект повинен виконуватись з дотриманням Держстандарту з оформлення текстових документів. Всі питання мають бути викладені чітко і в повному обсязі українською мовою. Проект вчасно потрібно подати на рецензування. В разі позитивної рецензії проект допускається до захисту.

1. РОЗРАХУНОК  СКЛАДУ  ТА  ПЛАНУВАННЯ  РОБОТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО  ПАРКУ

## 1.1. Визначення площі одного поля, га

| , | (1.1) |
| --- | --- |

де U - загальна площа ріллі сівозміни, га (береться з завдання);

nп - кількість полів у сівозміні (береться з календарного плану, який включається до проекту й позначається як таблиця 1.1).

## 1.2. Визначення обсягу j-ої роботи в фізичних одиницях: га, т, т∙км (графа 9 кал. плану)

| , | (1.2) |
| --- | --- |

де nпj - кількість полів, на яких виконується j-та робота (див. гр. 3 кал. плану);

Pj - агротехнічний показник обсягу роботи: для польових робіт Pj = 1, для стаціонарних робіт Pj = Hj, а для транспортних робіт Pj = Hj ( lj;

Hj - норма внесення (збору) технологічного матеріалу, т/га (див. гр. 4 кал. плану);

lj - відстань транспортування при j-й роботі (див. гр. 4 кал. плану), км.

## 1.3. Розподіл робіт поміж тракторами що задані (графи 10...12 кал. плану)

Розподіл проводиться виходячи із можливості і якнайбільшої ефективності виконання конкретної j-ої роботи агрегатом з тим чи іншим трактором. При визначенні ефективності використання агрегату з тим чи іншим трактором треба керуватися наступним:

1) на ранніх весняних роботах, на спушеному ґрунті та на оранці доцільно використовувати агрегати з гусеничними тракторами загального призначення;

2) на енергомістких роботах доцільно використовувати більш потужні трактори загального призначення;

3) на сівбі та обробці міжрядь просапних культур треба використовувати універсально-просапні трактори, а для цукрових буряків спеціальний трактор Т-70С;

4) при виконанні не енергомістких та транспортних робіт доцільно використовувати менш потужні колісні трактори;

5) при транспортуванні (та розкиданні) добрив доцільно використовувати потужні колісні трактори (ХТЗ-150К, ХТЗ-170, ХТЗ-16131  та інші).

Спочатку доцільно на кожну роботу призначити по одному виду агрегатів, тобто увесь обсяг j-ої роботи віднести до одного з заданих тракторів. Якщо марки тракторів задані такі, що j-ту роботу не може виконати не один з них, то в такому разі ця робота виключається з плану і в подальшому не розглядається.

При розподілі робіт у шапці таблиці щодо граф 10...12 кал. плану (табл. 1.1) записуються марки заданих трьох тракторів, а у самі графи 10...12 кал. плану переписуються обсяги робіт із графи 9 відповідно до кожної j-ої роботи. Якщо на той чи інший трактор робота не планується, то в графі пишеться риска. Графи 10...12 доцільно спочатку заповнювати олівцем, щоб в подальшому, при перерозподілі обсягів робіт, було зручніше проводити корегування записів.

## 1.4. Визначення орієнтовної кількості тракторів

### 1.4.1.Загальна кількість еталонних тракторів визначається з умови

| , | (1.3) |
| --- | --- |

де Wэт - річний наробіток в умовних га на один еталонний трактор, приймається Wэт = 1200...1400 ум.га;

Uуга - очікуваний загальний обсяг робіт в умовних га

| , | (1.4) |
| --- | --- |

де - орієнтовне значення щільності механізованих робіт відповідно до заданого кал. плану робіт, = 5…7 ум.га/га.

### 1.4.2. Кількість еталонних тракторів орієнтовно визначається:

- для тракторів загального призначення

| nэто = (0,45...0,65) nэт; | (1.5) |
| --- | --- |

- для універсально-просапних тракторів

| nэтп = nэт - nэто. | (1.6) |
| --- | --- |

Якщо задано дві марки тракторів одного й того ж призначення, то розподіл кількості еталонних тракторів поміж ними треба робити в такому співвідношенні від загальної кількості:

- більш енергонасичених - 60...70%;

- менш енергонасичених - 30...40% (що залишились).

### 1.4.3. Кількість фізичних тракторів за марками визначається

| , | (1.7) |
| --- | --- |

де nетi, kэті - відповідно кількість еталонних тракторів і-ої марки, що визначені в п. 1.4.2, та годинний еталонний виробіток (коефіцієнт переводу в еталонні трактори) для тракторів і-ої марки (дод. 3), ум.га/год.

## 1.5. Складання відомостей завантаження тракторів (табл. 1.1...1.4)

Відомості складаються згідно з формою (дод. 5) і заповнюються таким чином.

Графи 1...4 заповнюються відповідно з граф 1, 2, 8 та 10, 11 чи 12 в залежності від того для якої марки трактора складається відомість. Так, для першої марки тракторів у графу 4 відомості (табл. 1.2) мають записуватись дані з графи 10 кал. плану, для другої - з графи 11, для третьої - з графи 11. Роботи, що для даної марки тракторів не заплановані, до відомостей завантаження цих тракторів не вносяться.

Далі, користуючись набутими знаннями в академії, практичним досвідом, довідковою літературою [2, 3, 5, 6, 8, 9] та дод. 1 для виконання кожної роботи в графи 5, 6 та 7 відомостей заносяться дані щодо складу агрегатів.

Змінні норми виробітку (графа 8) треба брати з довідкової літератури [9] або користуватись орієнтовними нормами (дод. 4).

Витрати палива (графа 9) треба брати з дод. 3, причому ці значення треба знизити на 30...40 % від номінальних, щоб урахувати неповне завантаження двигуна при виконанні робіт.

Наступні графи відомостей (табл. 1.1...1.4) заповнюються розрахунковими даними.

## 1.6. Кількість тракторозмін (графа 10)

| , | (1.8) |
| --- | --- |

де Wсмji - змінна норма виробітку агрегату з трактором і-ої марки на j-й роботі (див. графу 8), га,т, т(км за зміну.

## 1.7. Кількість тракторів (графа 11)

| , | (1.9) |
| --- | --- |

де  Даj - тривалість агростроку на j-ій роботі в днях (див. графу 5 кал. плану, табл. 1.1);

Ксмj - коефіцієнт змінності на j-ій роботі (спочатку приймається Ксмj = 1 і, якщо nтрj ( nфтi, то так і залишається; якщо ж nтрj ( nфтi, а вид роботи і пора року дозволяють працювати за добу 10 і більше годин, то приймається Ксмj = 1,5 (10 годин за добу), Ксмj= 2 (14 годин за добу), Ксмj= 2,5 (17 годин за добу), Ксмj= 3 (20 годин за добу); для робіт, що пов’язані технологічним потоком, значення Ксмj мають бути однаковими.

kгjі, kмj - коефіцієнти, що враховують технічну готовність МТА з і-ою маркою трактора на j-ій роботі і метереологічні умови під час проведення j-ої роботи (якщо кількість тракторозмін на j-ій роботі не перевищує 10 і агрегат простий за складом, то приймається kгjі = 1, якщо nтрзмjі ( 10 і якщо агрегат складний, то kгjі треба зменшити, але не менше ніж 0,9; kмj = 0,8...1.0).

За значення nтрj приймається найближче ціле число, що відповідає умові (1.9).

## 1.8. Кількість трактороднів (графа 13)

| . | (1.10) |
| --- | --- |

## 1.9. Фактична тривалість роботи, днів (графа 14)

| . | (1.11) |
| --- | --- |

## 1.10. Обсяг робіт в умовних га (графа 15)

| . | (1.12) |
| --- | --- |

## 1.11. Витрати палива, кг (графа 16)

| , | (1.13) |
| --- | --- |

де Gтi – прийнята годинна витрата палива трактором і-ої марки, кг/год (див. графу 9 табл. 1.1...1.4).

## 1.12. Побудова графіків завантаження тракторів

Графіки будуються на графічному аркуші 1МЗК.ХХХ.100 000 формату А1 для кожної марки окремо (дод. 7). Все поле аркуша в вертикальному напрямку умовно поділяється на 4 частини. Згори в трьох з них мають бути побудовані вказані графіки відповідно до трьох заданих марок тракторів. Графіки будуються в координатах: кількість фізичних тракторів (вісь ординат) - дні року (вісь абсцис). Масштаб за віссю абсцис - 2 мм на день. Масштаб за віссю ординат добирається вільно, але так, щоб у смузі графіку вмістилася найбільша кількість тракторів та залишилось, місце для позначок і написів (орієнтовно масштаб у мм/трактор можна визначити за формулою: (т ( 300 / nфт, де nфт - максимальна загальна кількість тракторів усіх марок). Місяці, де ніяких робіт не заплановано (січень, листопад, грудень), пропонується на графіках не подавати. На шкалі днів мають бути позначені місяці й вихідні та святкові дні (окремим кольором) відповідно до року, на який будується даний графік, а також нанесені числа через 5 днів: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Шкали кількості тракторів мають бути розташовані ліворуч графіка, позначені й підписані “Кількість тракторів”. Для побудови графіка треба користуватись графою 6 кал. плану (див. табл. 1.1) та графами 11 та 14 відомостей (див. табл. 1.2...1.4). Окремий елемент графіка має вигляд прямокутника, висота якого дорівнює кількості тракторів, що потрібні для виконання окремої роботи, а довжина - кількості фактично потрібних днів роботи для її виконання. Роботи, що виконуються в один і той же час мають накладатися одна поверх іншої методом графічного підсумовування. Кожна робота на графіку позначається її номером за кал. планом.

При побудові графіків треба:

1) у вихідні й святкові дні роботи не планувати (за винятком напружених періодів);

2) початок й кінець робіт, що виконуються в технологічному потоці, обумовити ведучою ланкою цього потоку, тобто роботою, тривалість якої найбільша;

3) планувати технологічний зсув поміж роботами що виконуються послідовно (наприклад: не можна посів почати чи скінчити раніше ніж передпосівну культивацію, а прикочування - ніж посів).

## 1.13. Корегування графіків завантаження тракторів

Корегування графіків завантаження тракторів можна проводити як під час побудови графіків, так і після закінчення побудови. При побудові графіків слід керуватися орієнтовною кількістю тракторів кожної марки, що визначається за формулою (1.7). Однак треба вважати, що це лише орієнтовна кількість і фактична кількість може з нею різнитися. Тут не варто налягати. Більш докладне корегування слід провести після побудови графіків для усіх трьох марок тракторів. При цьому, як правило, у кожної марки тракторів у відповідну пору року (в залежності від календарного плану робіт) виникають так звані “піки” потреби. “Піком” вважається найбільша потреба в тракторах, якщо на протязі року вона виникає не частіше двох-трьох разів. “Пік” виникає здебільшого завдяки накладання декількох робіт, агростроки яких перетинаються. Позбавитись таких “піків” можна завдяки корегування графіків. Для цього пропонуються такі прийоми:

1) перенесення терміну виконання робіт в межах заданих агростроків (тільки в разі якщо Дрj ( Даj);

2) збільшення коефіцієнта змінності (якщо є така можливість);

3) скорочення строків виконання робіт шляхом збільшення кількості агрегатів, щоб “відтягнути” роботи одна від одної за строками й уникнути їх одночасного виконання (“накладання”);

4) перерозподіл кількості працюючих тракторів і межах агростроку: де “пік” - менше, а де “піка” нема - більше;

5) перенесення частки чи всього обсягу роботи з однієї марки трактора на іншу (якщо це можливо);

6) перенесення частки чи всього обсягу роботи на інші технічні засоби (самохідні комбайни, автомобілі) або притягання до виконання робіт (їх частини) сторонніх засобів або виконавців (наприклад, “Сільгоспхімію”, МТС та ін.);

7) перенесення початку й тривалості роботи за межі агростроку на 1...2 дні (як виняток).

## 1.14. Побудова графіків неврахованих робіт і занесення їх у відомості завантаження тракторів

### 1.14.1. Розподіл неврахованих робіт поміж тракторами

При розподілі неврахованих робіт треба керуватись такими принципами:

1) біля 60 % їх обсягу віднести до колісних тракторів і біля 40 % - до гусеничних;

2) завантажувати неврахованими роботами в більшій мірі ті трактори, що менше завантажені роботами згідно з календарним планом.

### 1.14.2. Планування робіт

Тут треба керуватись такими принципами:

1) увесь обсяг робіт розподілити на декілька окремих робіт в різний час на протязі всього року;

2) роботи планувати в одну зміну;

3) кожну окрему роботу записувати у відомість завантаження тракторів окремим рядком зі спеціальною позначкою в графі 1 (наприклад: 61-1, 61-2 і т. д.)  та відповідну позначку робити на графіку;

4) кількість тракторів й тривалість окремої роботи приймати довільно;

5) роботи планувати в дні, коли ці трактори не завантажені повністю так, щоб виконання неврахованих робіт не призвело до виникнення “піків”.

## 1.15. Визначення підсумкових значень відомостей завантаження тракторів

У відомостях завантаження тракторів треба підсумувати й записати у рядок “Всього” графи 10, 13, 15 та 16.

## 1.16. Визначення складу МТП, його вартості й річного завантаження

При визначенні складу МТП слід виходити з таких міркувань.

Кількість тракторів приймається за найбільшою їх потребою впродовж року відповідно до графіків завантаження тракторів.

Кількість плугів має дорівнювати кількості тракторів загального призначення плюс кількість орних агрегатів з універсально-просапними тракторами.

Кількість причепів для транспортування подрібненої соломи або качанів кукурудзи визначається як сума кількості транспортних та збиральних (комбайнових) агрегатів, Кількість останніх можна визначити за формулою

| , | (1.14) |
| --- | --- |

де  - загальна площа за сезон, на якій збирання проводиться комбайнами (див. гр. 2 і 9 кал. плану), га;

- середнє сезонний наробіток на один збиральний комбайн (орієнтовно можна прийняти в межах 80...120 га).

Кількість інших с.-г. машин-знарядь та зчіпок визначається за найбільшою їх потребою на протязі року враховуючи кількість одночасно працюючих агрегатів, до складу яких входить машина що розглядається, і кількість цих машин в кожному з агрегатів (визначення треба проводити з використанням графіків завантаження тракторів та відомостей розрахунку їх завантаження одночасно за всіма марками тракторів). Визначений таким чином склад МТП подається в табл. 1.5.

Таблиця 1.5. Відомість потреби бригади в МТП, його вартості й завантаження

| Технічний засіб | Вартість, грн | Річне завантаж., год |
| --- | --- | --- |
| № k | в и д | марка | кіль- кість | одного засобу | всіх засобів | фактич- не Тфk | норматив- не Тнk |
| 1 | Трактор |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трактор |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трактор |  |  |  |  |  |  |
| - | Всього за тракторами |  | - |  | - | - |
| 1 | Плуг |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лущильник |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| - | Всього за с.-г. машин. |  | - |  | - | - |
| - | Всього за МТП |  | - |  | - | - |

Вартість техніки береться з дод. 1. Річне завантаження кожного з технічних засобів визначається за формулою, год

| , | (1.15) |
| --- | --- |

де Nk - кількість робіт, на яких використовується машина k-ої марки;

nмkj - кількість машин k-ої марки в агрегаті на j-ій роботі.

Нормативне річне завантаження кожної марки технічного засобу береться з (дод. 2).

## 1.17. Побудова інтегральних ліній витрати палива на фізичний трактор

Ці лінії будуються на полі кожного графіка завантаження тракторів. Шкали витрат палива розташовуються праворуч від цих графіків в їх кінці. Для побудови такої шкали необхідно підсумкове значення графи 16 (загальну витрату палива за рік, див. табл. 1.2...1.4) поділити на кількість фізичних тракторів відповідної марки й добрати такий масштаб, щоб на шкалі витрат палива це число знаходилося у верхній частині смуги графіка завантаження цієї марки тракторів.

Графік будується зі зростаючим підсумком від першої до останньої роботи згідно до графіка завантаження тракторів. При цьому значення витрат палива у графі 16 Qj треба поділити на кількість фізичних тракторів цієї марки nфті (незалежно від того, скільки тракторів виконували цю роботу). На шкалі витрат палива знайти точки, що відповідають значенням витрат палива до виконання j-ої роботи та після її виконання. На полі графіка побудувати на день початку й завершення роботи точки з відповідними ординатами й з’єднати їх лінією, яка має підійматись. В періоді, коли роботи не виконуються лінія має бути паралельною до шкали днів. В періоді, коли одночасно виконуються декілька робіт, побудова графіка для групи робіт може проводиться як для однієї окремої роботи. В кінці лінія графіка повинна вийти на те число, що використовувалось при добиранні масштабу шкали витрати палива (середньорічна витрата палива на один фізичний трактор).

## 1.18. Побудова графіка потреби в трактористах (механізаторах)

Графік будується в нижній чверті графічного аркуша 1МЗК.ХХХ.100 000 (див. дод. 7). Його горизонтальна шкала така ж сама, як і у попередніх графіків. У вертикальному напрямку треба з лівого боку побудувати шкалу кількості механізаторів. При цьому треба орієнтуватись на максимально можливу їх кількість, що є вдвічі більшою ніж загальна кількість фізичних тракторів усіх марок. Графік має відображати загальну потребу трактористів на кожний день, яка визначається за формулою

| , | (1.16) |
| --- | --- |

де Nl, Мl - відповідно найменший та найбільший номери робіт за календарним планом, що виконуються в l-ий день року;

nсмji - змінність механізаторів на i-ій марці тракторів, що виконують j-у роботу

|  | (1.17) |
| --- | --- |

За цим графіком визначається найбільша потреба в механізаторах.

## 1.19. Умовні позначки

Умовні позначки подаються праворуч від графіків. Всі роботи за кал. планом треба поділити на 15...20 специфічних та позначити їх окремими позначками (наприклад, кольорами). Умовні позначки треба дати і на інтегральні лінії витрати палива і на графік потреби в механізаторах.

2. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ

## 2.1. Визначення виробничого завдання за витратами палива

Виробниче завдання має вигляд таблиці 2.1 (дод. 6). В першу графу записуються всі фізичні трактори відповідно першої другої й третьої марки. Господарчий № та останній вид ремонту приймаються самостійно. При цьому доцільно перший трактор кожної марки приймати як новий, або капітально відремонтований, або такий, що не має на початок планового року наробітку. В такому разі його наробітку на протязі року буде відповідати інтегральна лінія витрати палива. Тому рядки для цих тракторів можна заповнювати використовуючи відповідні інтегральні лінії витрати палива. Для цього в кінці кожного місяця графічно визначаються витрати палива й ці значення записуються у відповідні графи вказаних рядків. Решту рядків доцільно заповнювати під час побудови графіків технічного обслуговування (ТО) тракторів.

## 2.2. Побудова графіків ТО тракторів

Графіки будуються на окремому аркуші формату А1 1МЗК.ХХХ.200 000 (краще з вертикальним розташуванням аркуша, дод. 8). У першому, другому і третьому квадранті аркуша треба побудувати сітки графіків: по горизонталі розподіл на 12 місяців, а по вертикалі розподіл на 32 (для тракторів, рішення про виробництво яких було прийнято до 1983 року) або на 16 (після 1983 року) обслуговувань, тобто до чергового ремонту. По вертикалі ліворуч будується шкала періодичності ТО від початку експлуатації ПЕ (нового трактора чи після ремонту) до чергового ремонту, а праворуч - шкала витрати палива з інтервалом, що дорівнює періодичності ТО-1 для даної марки трактора (дод. 3). В цих координатах для кожного трактора за даними граф 6...17 таблиці 2.1 і будуються графіки ТО у вигляді ламаних ліній. Виробниче завдання для решти тракторів (крім трьох що вже є в таблиці 2.1) треба визначати додаванням до витрати палива на початок року відповідних значень із заповнених рядків для трактора відповідної марки. Витрати палива на початок року й вид останнього ТО доцільно добирати безпосередньо  на шкалах графіків так, щоб графіки ТО для окремих тракторів були оптимально розсереджені по полю графіка. Треба зауважити, що побудовані графіки - це еквідістанти (тобто рівновіддалені лінії). При побудові графіків, якщо поточне значення витрати палива перевершить значення витрати палива до ремонту, необхідно нагорі графіка в місці його перетину з лінією ремонту позначити вид чергового ремонту (ПР-1, ПР-2 чи КР) й подальшу побудову графіка проводити за витратою палива, що дорівнює їх різниці, тобто графік продовжується від початку експлуатації. Для зручності побудови й використання на початку кожного графіка слід поставити госп. № відповідного трактора (див. дод. 8).

## 2.3. Визначення кількості й трудомісткості ТО тракторів

Точки перетину графіка з горизонтальними лініями поля показують в який час року мають бути проведені відповідні види ТО. Підраховується загальна кількість кожного з видів ТО за рік для кожного виду трактора й заноситься в таблицю, яку пропонується побудувати в четвертому квадранті графічного аркуша 1МЗК.ХХХ.200 000 (див. дод. 8). До цієї ж таблиці заноситься трудомісткість відповідних видів ТО, яка визначається за формулою

| , | (2.1) |
| --- | --- |

де tтоki - нормативна трудомісткість k-го виду ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО) для трактора i-ої марки, люд.-год (див. дод. 1);

nтоkli - кількість ТО k-го виду для l-го трактора i-ї марки за рік.

Загальна трудомісткість ТО тракторів визначається підсумовуванням трудомісткості як за видами ТО (за рядками таблиці) так і за окремими тракторами (за графами). В разі, коли ТО-1 не планується виконувати силами й засобами спеціалізованої ланки ТО, підсумовування трудомісткості ТО ведеться без трудомісткості ТО-1.

## 2.4. Визначення кількісного й фахового складу спеціалізованої ланки з технічного забезпечення працездатності МТП бригади

Кількісний склад такої ланки визначається за формулою, чол.

| , | (2.2) |
| --- | --- |

де ам - кількість місяців роботи за рік для одного працівника, ам= 10,5;

Дрм - кількість робочих днів за місяць (приймається Дрм= 24 дні);

Тзм - тривалість однієї зміни в годинах (7...8 годин);

( - коефіцієнт використання робочого часу зміни, ( = 0,75...0,85;

Тзаг - загальна трудомісткість роботи спеціалізованої ланки ТО, люд.-год

| , | (2.3) |
| --- | --- |

де Тзб - трудомісткість зберігання МТП, люд.-год

| , | (2.4) |
| --- | --- |

де kзбсм - коефіцієнт, що враховує співвідношення трудомісткості зберігання с.-г. машин до трудомісткості зберігання тракторів, kзбсм ( 2;

tзбтi - трудомісткість зберігання трактора і-ої марки, люд.-год (див. дод. 3);

nфті - кількість фізичних тракторів і-ої марки;

Ттот - загальна трудомісткість ТО тракторів, яке має виконувати спеціалізована ланка (див. табл. на графічному аркуші 1МЗК.ХХХ.200 000), люд.-год;

Ттосм - трудомісткість ТО і ремонту с.-г. машин у робочий період,                  Ттосм ( (0,35...0,45) Ттот, люд.-год;

Тунт - трудомісткість усунення несправностей роботи тракторів, Тунт ( 6...8 люд.-год на 100 ум.га загального обсягу робіт;

Тунсм - те ж саме для с.-г. машин, Тунсм ( 7…9 люд.-год/100 ум.га;

Тунтран - те ж саме для транспортних засобів, Тунтран ( 0,5 люд.-год/100 ум.га;

Тунк - теж саме для самохідних комбайнів, Тунк ( 0,1…0,2 люд.-год до 1 години роботи комбайну, або

| , | (2.5) |
| --- | --- |

де nкомб - орієнтовна потрібна кількість самохідних комбайнів, що визначається за формулою (1.14);

Тдозб - трудомісткість робіт з дозбірки нових та розбірки списаних машин,   Тдозб = 1,5...1,8 люд.-год на 100 у.га;

Та - трудомісткість робіт з агрегатування та ладнання с.-г. агрегатів,                 Та ( 3...5 люд.-год на 100 у.га;

Тм - трудомісткість робіт з модернізації машин, виготовлення пристроїв, обладнання і т. ін., Тм ( 1...5 люд.-год на 100 у.га.

Фаховий склад спеціалізованої ланки може включати:

| 1) інженера-діагноста - 1; | 4) слюсарів-механіків - 1...2; | 7) вулканізаторника – 1. |
| --- | --- | --- |
| 2) техніка-діагноста - 1; | 5) слюсара-електрика - 1; |  |
| 3) майстра-наладчика - 1; | 6) акумуляторника - 1. |  |

## 2.5. Розробка інструкційної технологічної карти на технічне обслуговування (згідно з завданням)

Карта виконується на аркуші формату А1 1МЗК.ХХХ.300 000 і має включати такі графи (дод. 9):

1) найменування операції;

2) графік виконання операцій;

3) обладнання, інструмент та матеріали;

4) технічні умови та ескізи.

Вихідні матеріали щодо вказаних граф беруться з довідкової літератури [1, 7, 10].

В графі “Найменування операції” треба подати всі основні операції щодо проведення обслуговування, причому в послідовності, що відповідає найліпшій маршрутній технології, при якій, по-перше, всі виконавці працюють одночасно без простоювання і, по-друге, не виконуються зайві операції (наприклад, при діагностуванні гідросистеми навісного пристрою трактора не проводиться перевірка видатку гідронасоса в разі достатнього видатку з розподільника).

Графік виконання операцій будується по кожному виконавцю й показує скільки часу в хвилинах потрібно для виконання окремої операції або її елементів чи групи елементів. Тривалість виконання приймається з довідкової літератури або за власним міркуванням (при відсутності довідкових даних). При цьому враховується тільки час “чистої” роботи. Тривалість кожної наступної операції має починатись зразу ж після закінчення попередньої, а загальна тривалість роботи кожного виконавця має дорівнювати сумі тривалості всіх операцій, що має виконувати виконавець. Загальна тривалість простою технічного засобу на обслуговуванні дорівнює часу від початку до закінчення виконання всіх операцій (незалежно від виконавців). Загальна трудомісткість виконання окремої операції чи всієї роботи дорівнює сумі витраченого часу на цю роботу усіма виконавцями. Фаховий та кількісний склад виконавців має бути узгодженим з прийнятим в п. 2.4.

В графі “Обладнання, інструмент та матеріали” треба подати марки обладнання та назву інструменту, що пропонується для виконання даної операції, а також назву, марку й кількість необхідного технологічного матеріалу.

В графі “Технічні умови та ескізи” для контрольно-регулювальних, діагностичних та деяких інших операцій треба подати технічні умови їх виконання й межі значень параметрів що регулюються. Складні операції доцільно ілюструвати ескізами (малюнками), на які в графі “Найменування операцій” мають бути зроблені відповідні посилки.

Місце проведення обслуговування за розробленою картою має відповідати виду обслуговування та прийнятій технології його виконання   ( на тракторній бригаді, на СПТО чи в польових умовах).

3. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО - ТРАКТОРНОГО ПАРКУ

## 3.1. Тракторозабезпеченість на 1000 га ріллі:

- в фізичних тракторах

| ; | (3.1) |
| --- | --- |

- в еталонних тракторах

| . | (3.2) |
| --- | --- |

## 3.2. Машинозабезпеченість, грн/грн

| , | (3.3) |
| --- | --- |

де Nмм, Nмт - кількість марок відповідно с.-г. машин і тракторів в МТП бригади, Nмт = 3 (див.  табл. 1.5);

Бмk, Бтi, nмk, nфтi - балансова вартість відповідно  с.-г. машини k-ої та трактора i-ої марки і їх кількість в МТП бригади (див. табл. 1.5).

## 3.3. Середньорічний наробіток на еталонний трактор і-ої марки та парку в цілому, ум.га/ет.тр. (годин)

| , | (3.4а) |
| --- | --- |
| , | (3.4б) |

де Uуі - загальний обсяг робіт в умовних га за рік тракторів і-ої марки (підсумкове значення граф 15 таблиць 1.2...1.4);

nэті - кількість еталонних тракторів і-ої марки, .

## 3.4. Середньо змінний наробіток для тракторів і-ої марки і парку в цілому, ум.га/зм.

| , | (3.5а) |
| --- | --- |
| , | (3.5б) |

де nтрсмі - загальна кількість запланованих на рік тракторозмін для тракторів і-ої марки (підсумкове значення граф 10 таблиць 1.2...1.4).

## 3.5. Питома витрата палива для тракторів і-ої марки і парку в цілому, кг/ум.га

| , | (3.6а) |
| --- | --- |
| , | (3.6б) |

де Qі - загальна витрата палива за рік тракторами і-ої марки (підсумкове значення графи 16 таблиць 1.2...1.4), кг.

## 3.6. Середній за рік коефіцієнт змінності для тракторів і-ої марки і для парку в цілому

| , | (3.7а) |
| --- | --- |
| , | (3.7б) |

де nтрдні - загальна кількість запланованих на рік трактороднів для тракторів і-ої марки і для парку в цілому (підсумкове значення граф 13 таблиць 1.2....1.4).

## 3.7. Коефіцієнт використання для тракторів і-ої марки і для парку в цілому

| , | (3.8а) |
| --- | --- |
| , | (3.8б) |

де Дрк - кількість календарних робочих днів за період від першої до останньої роботи за кал. планом.

## 3.8. Фактична щільність механізованих робіт, ум.га/га

| , | (3.9) |
| --- | --- |

## 3.9. Забезпеченість механізаторами:

- на один фізичний трактор, чол./тр.

| ; | (3.10а) |
| --- | --- |

- на 100 га ріллі, чол./100 га

| , | (3.10б) |
| --- | --- |

де mmax - найбільша потреба в механізаторах на протязі року (визначається за графіком потреби в механізаторах).

## 3.10. Прямі експлуатаційні витрати на роботу МТП, грн/ум.га

|  | (3.11) |
| --- | --- |

де Sтi, Sмk - відрахування на утримання відповідно тракторів i-ої марки і  с.-г. машин (в т.ч. й зчіпок) k-ої марки, грн;

Кз - коефіцієнт, що враховує нарахування на зарплату (соцстрах, пенсії, та ін.), Кз ( 1,5;

Кнк - коефіцієнт, що враховує надбавку до зарплати за класність:   1-й клас - Кнк = 1,2 і 2-й клас - Кнк = 1,1;

Yсрi - змінна тарифна ставка механізатора, що працює на i-й марці трактора за середнім розрядом: на тракторах 1-ої групи - за 3...4 розрядом (7...9 грн/зміну), - 2-ої групи - 3...5 розрядом (8...10 грн/зміну) і - 3-ої групи - 5...6 розрядом, (9...11 грн/зміну);

ЦПММ - комплексна ціна ПММ, грн/кг.

| Sтi = 0.01(Бтi[ артi( nфтi + (актi + артохтi)Тфтi / Тнтi] , | (3.12) |
| --- | --- |
| Sмk = 0.01(Бмk(армk ( nмk + артохмk(Тфмk / Тнмk) , | (3.13) |

де арт, армk, арсц - відсоток відрахувань від балансової вартості на реновацію (обновлення початкової вартості) відповідно для енергетичного засобу, с.-г. машини-знаряддя  k-го виду й зчіпки (див. дод. 2), %;

акт, акмk - відсоток відрахувань від балансової вартості на капітальний ремонт відповідно для енергетичного засобу і для с.-г. машини-знаряддя k-го виду (див. дод. 2), %;

артохт, артохмk, артосц - відсоток відрахувань від балансової вартості на поточний ремонт, ТО й зберігання відповідно для енергетичного засобу, с.-г. машини-знаряддя k-го виду й зчіпки (див. дод. 2), %;

Тфтi, Тнтi, Тфмk, Тнмk - відповідно фактичне і нормативне завантаження  тракторів i-ої марки і с.-г. машин k-ої марки (див. табл. 1.5), год.

Всі показники заносяться до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Показники використання МТП

| № | Показник | По-знач-ка | Одиниця вимірювання | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за марками тракторів | по парку |
| 1 | Кільк. фізичних тракторів | nфт | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Кільк. еталон. тракторів | nэт | ет. тр. |  |  |  |  |
| 3 | Загальна площа ріллі | U | га | - | - | - |  |
| 4 | Тракторозабезпече- ність на 1000 га ріллі | Тобф | штук |  |  |  |  |
|  |  | Тобэ | ет. тр. |  |  |  |  |
| 5 | Машинозабезпеченість | Моб | грн/грн. |  |  |  |  |
| 6 | Обсяг виконаних робіт | Uу | ум.га |  |  |  |  |
| 7 | Средньоріч. наробіток | Wэг | у.га/ет.тр. |  |  |  |  |
| 8 | Відпрацьовано тр.-змін | nтрсм | тр.-змін |  |  |  |  |
| 9 | Відпрацьовано тр.-днів | nтрдн | тр.-днів |  |  |  |  |
| 10 | Середньо змін. наробіток | Wэсм | у.га/тр.зм. |  |  |  |  |
| 11 | Загальна витрата палива | Q | кг |  |  |  |  |
| 12 | Питома витрата палива | Qу | кг/ум.га |  |  |  |  |
| 13 | Коефіцієнт змінності | Kсм | - |  |  |  |  |
| 14 | Коефіцієнт використання | Kисп | - |  |  |  |  |
| 15 | Потреба в механізаторах | mmax | чол. | - | - | - |  |
| 16 | Забезпеченість механізаторами | mфт | чол./тр. | - | - | - |  |
|  |  | mга | чол.../100 га | - | - | - |  |
| 17 | Прямі експлуат. витрати | Иуга | грн/ум.га | - | - | - |  |

ВИСНОВКИ

У висновках треба подати основні результати з усіх розділів та проаналізувати їх в порівнянні з тими, що є в своєму господарстві (по якому виконуватиметься бакалаврська робота), а також з нормативними значеннями.

ЛІТЕРАТУРА

- Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и  диагностированию тракторов. 3-е изд. – М.: Россельхозиздат, 1986.- 399 с.

- Иофинов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация машинно-тракторного парка.- М.: Колос, 1983.- 351 с.

- Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. - 6-е изд.- М.: Агропромиздат, 1989.- 257 с.

- Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве.- М.: ГОСНИТИ, 1985.- 243 с.

- Машиновикористання в землеробстві./ За ред. проф. В.Ю. Ільченка і доц. Ю.П. Нагірного.- К.: Урожай, 1996.- 382 с.

- Пособие по эксплуатации машинно-тракторного парка./ Под ред. Н.Э. Фере. Изд. 2-е. - М.: Колос, 1978.- 256 с.

- Северный А.Э., Пацкалев.А.Ф.... Новиков А.Л. Справочник по хранению сельскохозяйственной техники.- М.: Колос, 1983.- 216 с.

- Сельскохозяйственная техника для интенсивных технологий. Каталог. - М.: АгроНИИТЭИИТО, 1988.- 143 с.

- Типові норми виробітку  і витрачання палива на механізовані польові роботи. - К.: Урожай, 1991.- 472 с.

- Хмелевой Н.М. Справочник мастера наладчика.- М.: Россельхозиздат, 1980.- 271 с.

ДОДАТКИ

Додаток 1 – Орієнтовні дані про деякі трактори та с.-г. машини

| Марка технічного засобу | Тяговий клас (для трактора тягового класу) | Балансова вартість (у цінах 2005 р.), грн. | Марка технічного засобу | Тяговий клас (для трактора тягового класу) | Балансова вартість (у цінах 2005 р.), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трактори колісні | Трактори гусеничні |
| ХТЗ-150К | 3 | 200100 | ХТЗ-201 | 5 | 235400 |
| МТЗ-82 | 1,4 | 83100 | ХТЗ-150 | 3 | 185000 |
| МТЗ-80 | 1,4 | 73500 | ДТ-75М | 3 | 56350 |
| ЮМЗ-6 | 1,4 | 62000 | ДТ-75 | 3 | 57520 |
| ХТЗ-121 | 2 | 78000 | Т-70С | 2 | 83200 |
| ХТЗ-16131 | 2 | 145200 |  |  |  |
| ХТЗ-170 | 3 | 230010 |  |  |  |
| ХТЗ-156М | 3 | 185600 |  |  |  |
| ХТЗ-2511 | 0,9 | 41800 |  |  |  |
| Плуги загального призначення, снігопади-валкоутворювачі |
| ПЛН 8-40 | 5 | 19470 | ПЛН-4-35 | 2….3 | 6732 |
| ПЛП-6-35 | 3….4 | 11900 | ПЛН-3-35 | 2….1,4 | 4140 |
| ПЛН-5-40 | 3….4 | 9560 |  |  |  |
| ПЛН-5-35 | 3 | 8820 | СВУ-2,6А | 2….5 | 14500 |
| ПЛН-4-40 | 3 | 6890 | СВШ-10 | К-701 | 24510 |
| Лущильники дискові |
| ЛДГ-5А | 1,4 | 24560 | ЛДГ-15А | 3….4 | 47000 |
| ЛДГ-10А | 2….3 | 38160 | ЛДГ-20 | 3…5 | 54120 |
| Борони дискові |
| БДН-3,0 | 2…3 | 24780 | БДТ-7,0 | 3…5 | 39000 |
| БДТ-3,0 | 3 | 18240 | БДТ-10 | 5 | 41200 |
| Борони зубові й пружинні |
| БЗТС-1,0 | 0,9…5 | 340 | БП-8 | 1,4…3 | 13200 |
| БЗСС-1,0 | 0,9…5 | 360 |  |  |  |
| Вирівнювачі ґрунту, шлейф-борони |
| ВП-8А | 2…3 | 11000 | ШБ-2,5 | 0,9…3 | 8560 |
| ВПН-5,6А | 3 | 8200 |  |  |  |
| Культиватори щодо суцільного обробітку ґрунту |
| КПС-4 | 1,4…5 | 7080 | КШУ-18 | 5 | 22600 |
| КПС-4-02 | 1,4 | 8370 | КШП-8 | 3 | 18650 |
| КШУ-12 | 3 | 19680 | КПЭ-3,8 | 3 | 13500 |
| Культиватори просапні й обріднювачі |
| КРН-4,2 | 0,9…1,4 | 18600 | УСМК-5,4 | 1,4…2 | 25450 |
| КРН-5,6А | 1,4 | 23100 | УСМП-5,4 | 1,4…2 | 24560 |
| КРН-8,4А | 2…3 | 25700 |  |  |  |

продовження додатку 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котки |
| 3ККШ-6 | 0,9…5 | 11800 | 3КВГ-1,4 | 0,9…5 | 9050 |
| Сівалки зернові | Сівалки просапні |
| СЗ-3,6А | 1,4….5 | 20250 | СУПН-8А | 1,4 | 31800 |
| СЗП 3,6 | 1,4….5 | 20880 | СУПН-6 | 1,4 | 17940 |
| СЗУ-3,6 | 1,4….5 | 19750 | СПЧ-6МФ | 0,9…1,4 | 22720 |
| СЗТ-3,6 | 1,4….5 | 20780 | ССТ-12В | 1,4…2 | 27500 |
| С3-5,4 | 2….5 | 38760 | ССТ-18Б | 2 | 30600 |
| Зчіпки |
| С-11У | 1,4…3 | 9600 | СГ-35 | 3…5 | 22000 |
| СП-11А | 2…3 | 10730 | СН-75 | 3 | 21800 |
| СП-16А | 3…5 | 14520 | СН-2 | 3 | 10250 |
| СГ-21 | 2…3 | 19800 |  |  |  |
| Обприскувачі, обпилювачі, машини для приготування розчинів |
| ОП-2000-2 | 1,4…2 | 43200 | ОШУ-50А | 0,6…2 | 19800 |
| ОП-1600-1 | 1,4…3 | 34875 | АПЖ-12 | 1,4 | 15870 |
| ОПШ-15-03 | 0,9…2 | 37510 | МПР-3200 | 1,4 | 16500 |
| ПОМ-63О-2 | 1,4…3 | 27500 |  |  |  |
| Жатки валкові | Косарки |
| ЖВС-6 | 0,9…3 | 24560 | КДП-4 | 0,9…1,4 | 16540 |
| ЖРБ-4,2 | 0,9…1,4 | 20140 | КП-Ф-6 | 1,4 | 17850 |
| Граблі | Волоки |
| ГП-Ф-16 | 0,9…1,4 | 7540 | ВТУ-10 | 1,4…3 | 4230 |
| ГВК-6А | 0,6…0,9 | 6530 | ВНК-11 | К-701 | 11450 |
| Тракторні причепи |
| 3ПТС-12Б | 3…5 | 26450 | 2ПТС-4 | 0,9…1,4 | 16800 |
| 1ПТС-9Б | 3…5 | 25750 | 1ПТС-2 | 0,6…0,9 | 7500 |
| 2ПТС-6 | 1,4…3 | 24300 | ПСЕ-Ф-12,5 | 0,9…1,4 | 15000 |
| 2ПТС-40 | 0,9…1,4 | 18500 | ПСЕ-Ф-20 | 1,4…3 | 31500 |
| Навантажувачі, скиртувальники, коповози, бульдозери |
| ПФП-2 | ХТЗ-150 | 8120 | ПБ-35 | ДТ-75 | 9200 |
| ПФП-1,2 | ДТ-75М | 8010 | ПК-1,6 | МТЗ-80 | 8560 |
| ХТЗ-156 | 3 | 246960 | ПФ-0,5 | 1,4 | 7560 |
| ПЭА-1,0 | ЮМЗ-6 | 7950 | УСА-10 | 3 | 9120 |
| ПФ-0,75 | МТЗ-80(82) | 7820 | КУН-10 | 0,9…1,4 | 9510 |
| ПНД-250 | 3 | 12350 | Д-606 | 3 | 4740 |
|  |  |  | Д-694 | 4…5 | 6870 |
| Силосозбиральні комбайни | Кукурудзозбиральні комбайни |
| КСС-2,6 | 1,4…3 | 37850 | ККП-3 | 3 | 53420 |
| КС-1,8 | 1,4…3 | 29560 | ККП-2 | 1,4…3 | 45230 |

продовження додатку 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гичкозбиральна машина | Причеп-підбирач валків сіна |
| БМ-6Б | 1,4…3 | 19500 | ТП-Ф-45 | 1,4 | 24650 |
| Розкидачі органічних добрив | Розкидачі мінеральних добрив |
| РПН-4 | 1,4...3 | 38950 | МВУ-0,5 | 0,6...2 | 3800 |
| РОУ-6 | 1,4 | 42300 | 1РМГ-4 | 1,4 | 34500 |
| ПРТ-11 | 3 | 48000 | МВУ-5 | 1,4 | 42480 |
| ПРТ-16 | 5 | 51200 | МВУ-900 | 3 | 64000 |
| РУН-15Б | 3 | 25680 | МВУ-16 | 5 | 68000 |
| Тракторні цистерни |
| ВР-3М | 0,9...1,4 | 12560 | РЖТ-4 | 1,4 | 14680 |
| ЗЖВ-1,8 | 0,9...1,4 | 10450 | МЖТ-10 | 3 | 24860 |

Додаток 2 – Річні норми відрахувань від балансової вартості та нормативне річне завантаження деяких тракторів і с.-г машин

| Вид технічного засобу | Норми річних відрахувань, % | Норматив- не річне завантаж., год |
| --- | --- | --- |
|  | на реновацію | на кап. ремонт | на ТО, ПР і зберігання |  |
| ХТЗ-2511 | 12,5 | 5 | 9,9 | 1350 |
| ЮМЗ-6(усіх мод.) | 11,1 | 5 | 9,9 | 1350 |
| МТЗ-80(82) | 11,1 | 5 | 9,9 | 1350 |
| ХТЗ-150К, ХТЗ-121, ХТЗ-170, ХТЗ-16131 | 11,1 | 7 | 11,5 | 1350 |
| ХТЗ-201 | 10,0 | 7 | 9,3 | 1350 |
| ДТ-75, ДТ-75М, ХТЗ-150 | 12,5 | 6 | 11,4 | 1300 |
| ХТЗ-156М | 12,5 | 6,5 | 10,2 | 1300 |
| Т-70С, | 14,3 | 4 | 9,7 | 1100 |
| Жатка | 16,6 | - | 12,0 | 90 |
| Косарка, гичкозбир. машина | 15,6 | - | 12,0 | 200 |
| Підбирач | 13,2 | - | 13,0 | 150 |
| Граблі, волок | 16,6 | - | 10,0 | 150 |
| Плуг лемішний | 12,5 | - | 27,0 | 480 |
| Снігоорач-валкоутворювач | 12,5 | - | 27,0 | 150 |
| Лущильник дисковий | 13,2 | - | 13,0 | 260 |
| Борона дискова | 13,2 | - | 13,0 | 180 |
| Борона зубова | 20,0 | - | 13,0 | 100 |
| Культиватор паровий | 13,2 | - | 16,0 | 210 |
| Культиватор просапний | 13,2 | - | 16,0 | 350 |
| Коток | 12,5 | - | 13,0 | 190 |
| Сівалка зернова | 12,5 | - | 18,0 | 160 |
| Сівалка просапна, овочева | 13,2 | - | 23,0 | 70 |
| Сівалка бурякова | 13,2 | - | 18,0 | 50 |
| Зчіпка тракторна | 13,2 | - | 13,0 | 300 |
| Обприскувач, обпилювач | 20,0 | - | 11,0 | 120 |
| Розкидач добрив | 20,0 | - | 18,0 | 450 |
| Причіп тракторний | 13,2 | - | 13,0 | 800 |
| Навантажувач тракторний | 13,2 | - | 13,0 | 600 |
| Скиртувальник | 13,2 | - | 13,0 | 340 |

## Додаток 3 - Коефіцієнти переводу фізичних тракторів в еталонні, годинна витрата палива, періодичність ТО та трудомісткість обслуговування тракторів

| Марка трактора | Коефіц. переводу в еталон. трактори | Номін. витрата палива, кг/год | Періодичність ТО в центнерах палива | Трудомісткість, люд.-год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одного ТО | зберігання за рік |
|  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | СТО |  |
| ХТЗ-201 | 2,7 | 28,3 | 23,0 | 92,0 | 368,0 | 2,2 | 11,6 | 22,5 | 18,3 | 27,0 |
| ХТЗ-156М | 1,45 | 24,5 | 12,0 | 48,0 | 192,0 | 1,7 | 5,7 | 31,8 | 16,5 | 22,0 |
| ХТЗ-150 | 1,6 | 30,7 | 12,0 | 48,0 | 192,0 | 1,9 | 6,8 | 42,3 | 5,3 | 22,0 |
| ХТЗ-150К | 1,65 | 27,9 | 12,0 | 48,0 | 192,0 | 1,9 | 6,8 | 42,3 | 5,3 | 22,0 |
| ДТ-75М | 1,1 | 16,7 | 8,4 | 33,6 | 134,4 | 2,7 | 6,4 | 21,4 | 17,1 | 14,0 |
| ДТ-75 | 1,0 | 14,3 | 6,5 | 26,0 | 104,0 | 2,7 | 8,5 | 20,0 | 25,0 | 14,0 |
| Т-70С | 0,9 | 13,3 | 5,4 | 26,0 | 86,0 | 2,3 | 6,9 | 14,0 | 6,8 | 13,0 |
| МТЗ-82 | 0,75 | 14,8 | 5,0 | 20,0 | 80, | 2,7 | 6,9 | 19,8 | 3,5 | 15,0 |
| МТЗ-80 | 0,73 | 14,8 | 5,0 | 20,0 | 80,0 | 2,7 | 6,9 | 19,8 | 3,5 | 15,0 |
| ЮМЗ-6 | 0,6 | 11,2 | 4,0 | 16,0 | 64,0 | 2,5 | 7,3 | 26,1 | 14,9 | 19,0 |
| ХТЗ-2511 | 0,5 | 9,25 | 4,5 | 18,0 | 72,0 | 2,0 | 6,8 | 18,0 | 19,8 | 14,0 |
| ХТЗ-121 | 1,65 | 20,7 | 12,0 | 48,0 | 192,0 | 1,7 | 5,7 | 31,8 | 16,5 | 22,0 |
| ХТЗ-16131 | 1,65 | 27,1 | 12,0 | 48,0 | 192,0 | 1,9 | 6,8 | 42,3 | 5,3 | 22,0 |
| ХТЗ-170 | 1,7 | 28,73 | 12,0 | 48,0 | 192,0 | 1,9 | 6,8 | 42,3 | 5,3 | 22,0 |

Додаток 4. Орієнтовані зміни норми виробітку на сільськогосподарські механізовані роботи

| № | Найменування операції | Марка трактора |
| --- | --- | --- |
|  |  | ХТЗ-156М | ДТ-75М | ДТ-75 | Т-70С | ЮМЗ-6 | ХТЗ-2511 | МТЗ-80 | ХТЗ-150К | МТЗ-82 | ХТЗ-150 | ХТЗ-201 | ХТЗ-121 | ХТЗ-16131 | ХТЗ-170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1-й міжрядний обробіток з внесенням добрив, га | - | 32 | 32 | 19 | 18 | 13 | 22 | - | 26 | 45 | - | - | - | - |
| 2 | 1-й міжрядний обробіток просапних культур, га | - | 45 | 45 | 26 | 23 | 17 | 27 | - | 32 | 50 | - | - | - | - |
| 3 | 2-й міжрядний обробіток з внесенням добрив, га | - | 45 | 43 | 21 | 19 | 14 | 25 | - | 28 | 45 | - | - | - | - |
| 4 | 2-й міжрядний обробіток просапних культур, га | - | 45 | 45 | 26 | 23 | 17 | 27 | - | 32 | 50 | - | - | - | - |
| 5 | 2- разове боронування | - | 20 | 19 | 9 | 12 | - | 14 | 30 | 15 | 30 | 46 | 27 | 30 | 32 |
| 6 | Боронування довсходове посівів, га | - | 74 | 73 | 70 | 48 | 33 | 49 | - | 50 | 90 | - | - | - | - |
| 7 | Боронування зябу в 1 слід, га | - | 84 | 80 | 70 | 58 | 44 | 60 | 100 | 65 | 110 | 117 | 90 | 100 | 110 |
| 8 | Боронування зябу в 2 сліду, га | - | 57 | 51 | 31 | 30 | 21 | 34 | 73 | 40 | 65 | 76 | 68 | 73 | 76 |
| 9 | Боронування пружними боронами, га | - | - | - | 15 | 18 | 16 | 26 | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 10 | Боронування сходів посівів, га | - | 53 | 53 | 44 | 29 | 24 | 34 | - | 38 | 54 | - | - | - | - |
| 11 | Вирівнювання ґрунту, га | - | 21 | 19 | 28 | 22 | 15 | 27 | 35 | 31 | 35 | - | 32 | 35 | 37 |
| 12 | Внесення і загортання гербіцидів, га | - | 33 | 27 | 12 | 12 | - | 15 | 39 | 23 | 40 | 52 | 34 | 39 | 41 |
| 13 | Загортання гербіцидів, га | - | 30 | 26 | 25 | 20 | - | 22 | 45 | 25 | 45 | 58 | 41 | 45 | 47 |
| 14 | Збирання гички цукрових буряків, га | - | 16 | 15 | 12 | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Збирання кукурудзи на зерно, га | - | 5 | 4,5 | - | 3,8 | - | 4 | 5,7 | 4,3 | 5,5 | - | 4,7 | 5,7 | 6,1 |
| 16 | Збирання кукурудзи на силос, га | - | 5,4 | 5 | - | 4 | - | 4,3 | 7,1 | 4,9 | 7 | - | 6,5 | 7,1 | 7,1 |
| 17 | Збір валків до копиць, га | - | - | - | - | 25 | 22 | 27 | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 18 | Культивація суцільна на 14…16 см, га | - | 42 | 37 | 29 | 25 | 18 | 27 | 54 | 32 | 54 | 65 | 49 | 54 | 55 |
| 19 | Культивація суцільна на 10…14 см, га | - | 44 | 39 | 31 | 27 | 19 | 29 | 57 | 34 | 57 | 71 | 52 | 57 | 58 |
| 20 | Культивація суцільна на 8…10 см, га | - | 46 | 41 | 33 | 29 | 22 | 31 | 61 | 36 | 64 | 78 | 57 | 61 | 63 |
| 21 | Культивація суцільна на 6…8 см, га | - | 48 | 43 | 35 | 31 | 24 | 32 | 61 | 36 | 64 | 78 | 57 | 61 | 63 |

продовження додатку 4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Культивація суцільна з боронуванням на 14…16 см, га | - | 28 | 26 | 16 | 15 | 11 | 17 | 43 | 19 | 43 | 57 | 40 | 43 | 45 |
| 23 | Культивація суцільна з боронуванням на 10…14 см, га | - | 30 | 27 | 17 | 16 | 12 | 18 | 44 | 20 | 44 | 59 | 41 | 44 | 45 |
| 24 | Культивація суцільна з боронуванням на 8…10 см, га | - | 33 | 30 | 19 | 17 | 13 | 19 | 45 | 21 | 45 | 62 | 42 | 45 | 47 |
| 25 | Культивація суцільна з боронуванням на 6…8 см, га | - | 36 | 33 | 21 | 19 | 14 | 20 | 49 | 23 | 49 | 67 | 45 | 49 | 51 |
| 26 | Лущення стерні на 6…8 см, га |  | 38 | 35 | 29 | 22 | 16 | 23 | 70 | 26 | 73 | 86 | 70 | 70 | 72 |
| 27 | Навантаження мінеральних добрив, т | 570 | 560 | 520 | - | 450 | - | 300 | 700 | 310 | 700 | - | 650 | 700 | 710 |
| 28 | Навантаження органічних добрив, т | 810 | 720 | 424 | - | 340 | - | 350 | 770 | 370 | 750 | - | 650 | 770 | 770 |
| 29 | Обміднення сходів позрядне, га | - | - | - | 21,5 | 19,5 | 9,8 | 21 | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 30 | Опилювання, га | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 31 | Обприскування, га | - | - | - | - | 70 | 50 | 70 | - | 72 | - | - | - | - | - |
| 32 | Оранка на 20…22 см, га | - | 7,1 | 6,7 | 4 | 4 | - | 5,2 | 10,8 | 6 | 11,5 | 15,8 | 9,7 | 10,8 | 10,9 |
| 33 | Оранка з боронуванням на 20…22 см, га | - | 7,1 | 6,6 | 4 | 4 | - | 5,1 | 10,6 | 5,7 | 11,3 | 15,6 | 9,4 | 10,6 | 10,7 |
| 34 | Оранка з коткуванням на 20…22 см, га | - | 7 | 6,3 | 3,4 | 3,4 | - | 4,9 | 9,8 | 5,5 | 11 | 15,2 | 9,1 | 9,8 | 10,1 |
| 35 | Оранка з коткуванням і боронуванням на 20…22 см, га | - | 6,8 | 6,1 | 3,3 | 3,3 | - | 4,7 | 9,6 | 5,4 | 10,8 | 15 | 6,6 | 9,6 | 10,0 |
| 36 | Оранка на 25…27 см, га | - | 6,6 | 5,7 | 3 | 3 | - | 4 | 9 | 5 | 10,3 | 14,2 | 9,3 | 9 | 9,4 |
| 37 | Перегортання валків, га | - | - | - | - | 28 | 26 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 38 | Підживлення трав, га | - | - | - | - | 13 | 9 | 17 | 28 | 20 | - | - | - | 28 | 30 |
| 39 | Посів зернових з внесенням добрив, га | - | 37 | 34 | 23 | 22 | 12 | 29 | 48 | 33 | 45 | 50 | 41 | 48 | 50 |
| 40 | Посів пропасних з внесенням добрив, га | - | 30 | 28 | 17 | 17 | 12 | 18 | 29 | 22 | - | - | - | 29 | 30 |
| 41 | Посів просапних, га | - | 32 | 32 | 18 | 18 | 13,8 | 21 | 32 | 25 | - | - | - | 32 | 33 |
| 42 | Посів зернових, га | - | 45 | 44,3 | 28 | 28 | 15 | 31 | 60 | 35 | 50 | 57 | 45 | 60 | 62 |
| 43 | Посів цукрових буряків з внесенням добрив, га | - | - | - | 20 | 18 | 10 | 20 | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 44 | Прикочування посівів (гладкими котками), га | - | 48 | 43 | 34 | 31 | 16 | 35 | 65 | 38 | 60 | - | 55 | 65 | 67 |

продовження додатку 4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Прикочування посівів (кільчата-шпоровами котками), га | - | 71 | 69 | 56 | 56 | 40 | 60 | 84 | 65 | 84 | - | 80 | 84 | 85 |
| 46 | Розкидання куп гною, т | - | 315 | 280 | - | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - |
| 47 | Розпушування міжрядь, га | - | - | - | 44 | 46 | 27,5 | 48 | - | 31 | - | - | - | - | - |
| 48 | Розрівнювання й ущільнення силосної маси, т | 500 | 450 | 450 | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | 470 | 500 | 510 |
| 49 | Скиртування подрібненої соломи, га | - | 35 | 35 | - | 19 | - | 21 | 40 | 23 | - | - | 35 | 40 | 42 |
| 50 | Скиртування неподрібненої соломи, га | - | 40 | 40 | - | 22 | - | 24 | 45 | 26 | - | - | 41 | 45 | 47 |
| 51 | Скошування трав і гороху в валки, га | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | 8,5 | - | - | - | - | - |
| 52 | Скошування колосових в валки, га | - | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 53 | Снігозатримування, га | - | 37 | 32 | 30 | - | - | - | 45 | - | 47 | 53 | 43 | 45 | 47 |
| 54 | Стягнення копиць волоком, га | - | 24 | 21 | - | 30 | 20 | 34 | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 55 | Транспортування гички, ткм | - | - | - | - | 95 | 105 | 130 | - | 145 | - | - | - | - | - |
| 56 | Транспортування, затарювання і навалювання вантажу до 5 км, ткм | - | - | - | - | 120 | 100 | 120 | 200 | 130 | - | - | - | 200 | 200 |
| 57 | Транспортування зерна, до 5 км, ткм | - | - | - | - | 141 | 82 | 150 | 326 | 170 | - | - | 326 | 326 | 330 |
| 58 | Транспортування качанів кукурудзи, ткм | - | - | - | - | 136 | 72 | 145 | 190 | 160 | - | - | 190 | 190 | 195 |
| 59 | Транспортування коп., ткм | - | - | - | - | 28 | 22 | 31 | - | 38 | - | - | - | - | - |
| 60 | Транспортування коріння, ткм | - | - | - | - | 130 | 95 | 135 | 180 | 145 | - | 220 | 180 | 180 | 184 |
| 61 | Транспортування листостеблової маси до 5 км, ткм | - | - | - | - | 60 | 45 | 68 | 96 | 80 | - | - | 96 | 96 | 97 |
| 62 | Транспортування мінеральних добрив до 5 км, ткм | - | - | - | - | 111 | 51 | 117 | 280 | 125 | - | 320 | 280 | 280 | 290 |
| 63 | Транспортування органічних добрив до 3 км, ткм | - | - | - | - | 120 | 108 | 200 | 336 | 220 | - | 400 | 330 | 336 | 340 |
| 64 | Транспортування подрібненої соломи, ткм | - | - | - | - | 80 | 75 | 95 | 177 | 100 | - | - | 170 | 177 | 181 |
| 65 | Транспортування рідких добрив до 3 км, ткм | - | - | - | - | 110 | 75 | 117 | 200 | 125 | - | 200 | 195 | 200 | 205 |
| 66 | Транспортування силосної маси, ткм | - | - | - | - | 130 | 75 | 142 | 220 | 156 | - | - | 210 | 220 | 221 |
| 67 | Транспортування та розкидання мінеральних добрив, га | - | - | - | - | 48 | 30 | 52 | 68 | 56 | - | 98 | 65 | 68 | 69 |

продовження додатку 4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Транспортування та розкидання органічних добрив на 0,7 км, га | - | - | - | - | 4 | 3,5 | 4,5 | 8 | 5 | - | - | 7 | 8 | 8,2 |
| 69 | Транспортування та розкидання органічних добрив на 5 км, га | - | - | - | - | 3 | 2,8 | 3,6 | 6,5 | 3,8 | - | - | 6 | 6,5 | 6,7 |
| 70 | Укладка органічних добрив, т | 700 | 350 | 320 | - | - | - | 250 | - | 270 | 400 | - | - | - | - |
| 71 | Укриття траншей, т | 700 | 650 | 630 | - | - | - | - | 700 | - | 730 | - | 700 | 700 | 710 |

Додаток 5 - Таблиця 1.2…1.4. Відомість розрахунку завантаження тракторів марки____________

| № робіт по календарному плану | Назва роботи | Одиниці виміру, га, т, т∙км | Об’єм робі у фізичних одиницях | Склад агрегату | Змінна виробітка, т, т∙км, га | Погодинна витрата палива, кг∙год. | Розрахункові дані | Об’єм робіт в ум.ет.га | Витрати палива, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кількість машин у агрегаті | Марка с. г. машини | Марка зчіпки |  |  | Кількість тракторозмін | Кількість трактор. | Коефіцієнт змінності | Кількість трактороднів | Кількість днів роботи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Додаток 6 Таблиця 2.1. - Виробниче завдання з витрати палива.

| Марка трактора | Гос.№ | Останній вид | Витрати палива від останнього ремонту до початку року, ц | Витрати палива від останнього ремонту на кінець місяця, ц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

# Text boxes

4 -

4