Практичне заняття № 2

КОМПЛЕКТИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ

УТРИМАННЯ ПТИЦІ

МЕТА РОБОТИ

1 Вказівки з самопідготовки до роботи

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи

Вивчити:

- системи та способи утримання птиці [1, с. 398…401; 2, с. 42…47];

- зоотехнічні вимоги до обладнання для утримання і обслуговування птиці;

- класифікацію обладнання для утримання птиці [1, с. 401].

Скласти звіт по роботі:

- номер, найменування та мета роботи;

- системи та способи утримання птиці;

- зоотехнічні вимоги до обладнання для утримання і обслуговування птиці;

-  класифікація обладнання для утримання птиці.

1.2 Питання для самопідготовки

1.2.1 Які існують системи та способи утримання птиці?

1.2.2 Які існують способи утримання птиці?

1.2.3 Які переваги і недоліки існуючих способів утримання птиці?

1.2.4 Які зоотехнічні вимоги ставляться до обладнання для утримання і обслуговування птиці?

1.2.5 Дати класифікацію обладнання для утримання  птиці.

1.3 Рекомендована література

1 Машини, обладнання та їх використання в тваринництві: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти/ Р. В. Скляр та інш. К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. 608 с., іл.

- Скляр О.Г. Механізація технологічних процесів у тваринництві. Мелітополь: Колор Принт, 2012. 720 с.

2 ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1 Програма робот

- Виконуючи роботу, студенту необхідно вивчити призначення, будову та технологічний процес роботи обладнання для кліткового утримання птиці КБН-1, БКМ-3, ТБК; технології вирощування бройлерів в комплектах обладнання ЦБК та перепелів в навчально-науковій лабораторії ТДАТУ.

Скласти звіт та захистити роботу.

2.2 Оформлення звіту

    - Системи та способи утримання птиці (самостійно)

2.2.2 Зоотехнічні вимоги до обладнання для утримання і обслуговування птиці (самостійно)

Класифікація обладнання для утримання птиці (самостійно)

2.2.4 Призначення обладнання КБН-1:

Рис.1. Кліткова батарея КБН-1 для утримання курей-несучок:

Складовий елемент будови Тип складового елементу Автонапувалки Пристрій для прибирання посліду Кормороздавач Недоліки КБН-1:

2.2.4 Призначення комплекту технологічного обладнання типу ТБК ТОВ Техна (Україна):

Схема клітки ТБК для утримання курей-несучок (познач позиції основних елементів): Годівниця _____; елементи системи автонапування ___________; стрічка яйцезбору _____; стрічка для збору посліду____

Складовий елемент будови ТБК Тип складового елементу Автонапувалки Пристрій для прибирання посліду Кормороздавач Система збору яєць Переваги ТБК перед КБН-1 (основне):

2.2.5 Призначення кліткової батареї БКМ-3:

Складовий елемент будови БКМ-3 Тип складового елементу Механізм видалення посліду, марка Транспортери подачі корму до бункерів-дозаторів кліткових батарей Кормороздавач Автонапувалки, кількість в кожній клітці

2.2.6 Наведіть призначення елементів ЛОЯ-7,2:

Пневмосортирувальний пристрій -

Овоскоп -

Очисник -

2.2.7 Механізовані технології утримання перепелів

Для яких статевовікових груп перепелів можна застосовувати клітковий спосіб утримання?

Утримання молодняку:

Назва показнику Величина Середня температура Кращі результати за продуктивністю перепелів дає вирощування їх при освітленості Тривалість освітлення Фронт годівлі та напування Вік пересадки у клітки для дорослої птиці

Утримання дорослих перепелів:

Назва показнику Величина Тривалість світлового дня - Інтенсивність освітлення - Вологість у приміщеннях Температура в приміщеннях

2.2.5 Призначення кліткового обладнання ОКП:

Складовий елемент будови ОКП Тип складового елементу Система прибирання посліду Автонапувалки Транспортер для збирання яєць Система роздавання корму

Схема та фото кліткового устаткування ОКП: транспортер для посліду ___; транспортер для збирання яєць ____; напувалка _____; годівниця _____

Напувалки для перепелів: Ніпельні напувалки з краплевловлювачами К-25: Профіль труби 2 __________________________ Номер позиції ніпеля ____ Переваги: Чашкові напувалки: Номер позиції мікрочашки ___ Корпус з водопідводним патрубком ___ Кулька ____ Переваги -

Роботу виконав  	_______________________________________

Роботу прийняв	________________________________________

# Text boxes

Вказати позиції