### ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

ОЦІНКА ПОДРІБНЮВАЧІВ КОНЦЕНТРОВАНИХ

КОРМІВ ЗА ЯКІСНИМИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

### мета роботи

### _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Вказівки з самопідготовки до роботи

### 1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи

### Вивчити:

### - значення та суть процесу подрібнення кормів[ 1, с.55];

### - зоотехнічні вимоги до процесу подрібнення кормів [ 1, с.56];

### Ознайомитися:

### - з методикою оцінки якості подрібнених кормів [1, с.57…60].

### Скласти звіт по роботі:

### - номер, найменування та мета роботи;

### - суть процесу подрібнення кормів;

### - зоотехнічні вимоги до процесу подрібнення кормів.

### 1.2	Питання для самостійної підготовки

### 1.2.1	З якою метою подрібнюють зернові корми?

### 1.2.2	Дайте визначення поняттю «подрібнення».

### 1.2.3 До яких наслідків може привести надмірне подрібнення зернових кормів?

### 1.2.4 Назвіть зоотехнічні вимоги до процесу подрібнення зернових кормів.

### 1.2.5 Якими показниками оцінюється якість подрібнення зернових кормів?

### 1.2.6 Як на практиці визначають модуль помелу зерна?

### 1.2.7 За якими ознаками класифікуються молоткові подрібнювачі?

### 1.3	Рекомендована література

### 1 Машини, обладнання та їх використання в тваринництві: підручник для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти/ Р. В. Скляр та інш. К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. 608 с., іл.

### 2 ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1 Програма роботи – ДИВИТИСЬ відеозапис проведення експерименту на освітньому порталі

1  Визначити еквівалентний діаметр зерна.

2	Провести досліди по вимірюванню потужності дробарок на холостому та робочому ході.

3	Провести оцінку якості подрібнення зерна.

4 Визначити продуктивність дробарок та ступінь подрібнення зерна.

5 Провести комплексну оцінку енергомісткості процесу подрібнення зерна дробарками з шарнірним та жорстким кріпленням робочих органів

Скласти звіт та захистити роботу.

2.2 Оформлення звіту

2.2.1 Суть процесу подрібнення кормів (самостійно)

2.2.2 Зоотехнічні вимоги до процесу подрібнення кормів (самостійно)

2.2.3 Призначення, будова та регулювання лабораторних подрібнювачів концкормів.

Подрібнювач ИЗК-Ф-1

Подрібнювач з жорстким кріпленням робочих органів

2.2.4 Експериментальне визначення якісних та енергетичних показників дробарки. Висновки по роботі.

Таблиця 1 - Результати спостережень

| Вид зерна | Початковий об'єм гасу, мл | Кінцевий об'єм гасу з зерном, мл | Кріплення молотків | Потужність на привод, Вт | Маса фракцій на решетах, г | Тривалість досліду, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nx.x. | Np.х.сер. | Р0 | Р1,0 | Р1,5 | Р2,5 | t |
|  |  |  | шарнірне |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жорстке |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2 - Результати розрахунків показників подрібнення зернових кормів дробарками

| Вид зерна | Кріплення молотків | Модуль помелу М, мм | Коефіцієнт варіації (, проц. | Продуктивність дробарки Q, кг/с | Ступінь подрібнення, ( | Питома енергомісткість Е, Вт·год./кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шарнірне |  |  |  |  |  |
|  | жорстке |  |  |  |  |  |

Висновки

Роботу виконав  	_______________________________________

Роботу прийняв	________________________________________